| 說明 | 甲廠場 | 乙廠場 | 丙營造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點 | 南部鋼捲廠場 | 南部水泥廠場 | 五楊高架營造工程 |
| 規模人數 | 公司2839 人 | 公司121人 | 公司196人、 工地128 人 |
| 災害發生原因及分析 | 1.發生吊掛鋼捲倒塌災害，分析其原因係未設擋樁。 2.發生遭吊掛模具撞擊災害，分析其原因係未禁止人員進入吊掛物下方。 | 1.發生水泥槽內水泥崩塌災害，分析其原因係槽內水泥斜坡不穩定。 2.發生踏穿走道鐵板墜落災害，分析其原因係走道鐵板生銹。 | 1.發生墩柱帽樑鋼筋倒塌災害，分析其原因係鋼筋支撐力不足。 2.發生移動式起重機翻覆災害，分析其原因係起重機行駛於土坡翻覆。 3.發生自墩柱墜落死亡災害，分析其原因平台未設護欄。 |
| 死傷人數 | 2死 | 2死 | 2死3傷 |
| 管理缺失 | 1.未訂定吊掛作業標準程序。 2.未確實巡視工作場所、未採取工作之連繫與調整、未指導及協助承攬事業間之安全衛生教育。 | 1.未落實工作場所之巡視。 2.就工作型態潛在危害未能採行必要之調整。 | 1.未確實實施工作場所巡視。 2.未設置防墜設施。 3.未訂定柱頭板模板拆除之安全衛生作業標準。 |
| 列管EEP第1級之原因 | 1年內曾發生2件重大職災之廠場。 | 1年內曾發生2件重大職災之廠場。 | 1年內發生3件重大職災之營造工程，且1年內屢因安衛設施違反法令規定，並經通知停工改善或罰鍰處分達5次以上者。 |

# Text boxes

列管EEP第1級重大職災分析表

附件三