全國北中南區同步實施歲末工安聯合檢查結果

北區：臺北縣板橋市板橋國民小學96年度老舊校舍改建第一期工程(建築工程)

缺失：

1、樓梯、樓板開口、施工架開口部份未設置護欄、護蓋。

2、工作台寬度應在四十公分以上，施工架未舖滿密接之板料。

3、安全網破損及張掛固定間距過大。

4、橫隔兩地之通行時，未設置扶手、踏板、梯等適當之通行設備。

5、施工架構架方式未依國家標準之規定辦理。

6、施工架未設置安全之上下設備。

7、合梯未符合規定。

8、暴露之鋼筋、鋼管尖端未防護。

9、模板支撐之鋼管支柱在高度每二公尺內未設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，且上端未固定於貫材。

10、模板支撐之鋼管支柱在高度每二公尺內未設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，且上端未固定於貫材。

處分：

1、未設護欄之（樓梯、樓板及施工架）開口部份、高度1.5公尺以上無上下設備之作業場所由本會北區勞動檢查所下令部份停工改善。

2、設施及管理不良部分由本會北區勞動檢查所依勞工安全衛生法裁罰新臺幣18萬元罰鍰（違反勞工安全衛生法第18條裁罰新臺幣6萬元，重複違反勞工安全衛生法第5條裁罰新臺幣12萬元），並要求限期改善。

中區： 台中市南屯區文中小1文中(文中38)學校用地新設國中校舍新建工程

缺失：

1、高度2公尺以上之4樓樓板邊緣、施工架工作台開口部分未設置護欄。

2、高處作業勞工未使用安全帶。

3、高度2公尺以上施工架內側拆除交叉拉桿及下拉桿與建築物間隙大於20公分未設置防墜措施。

4、高度1.5公尺以上未設安全上下設備。

5、1樓地面凸出鋼筋未做良好保護。

6、臨時用電設備未經漏電斷路器。

7、原事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時未善盡協調、連繫、調整及巡視責任。

處分：

1、工地高度2公尺以上樓板邊緣、施工架工作台開口部分未設護欄、施工架內側拆除交叉拉桿及下拉桿與建築物間隙大於20公分未設置防墜措施等，違反勞動檢查法第28條，下令停工改善。

2、安全設施不良部分違反勞工安全衛生法第5條第1項裁罰新台幣12萬元，對承攬商未善盡承攬管理責任違反勞工安全衛生法第18條裁罰新台幣6萬元，合計裁罰新台幣18萬元罰鍰，並要求立即改善。

中區：台中市南屯區文中小1(文小)校舍新建工程

缺失：

1、高度2公尺以上(2至3樓)吊料開口部分未設置護欄。

2、高度2公尺以上施工架內側拆除交叉拉桿。

3、電線置於潮濕地面未架高或防護。

4、施工架與建築物內側安全網脫落。

處分：

1、高度2公尺以上工地吊料開口部分未設護欄，違反勞動檢查法第28條，下令停工改善。

2、安全設施不良部分違反勞工安全衛生法第5條第1項裁罰裁罰新台幣12萬元罰鍰，並要求立即改善。

南區：行政勞工委員會南區勞動檢查所所轄台灣中油股份有限公司石化事業部

缺失：

1、階梯扶手架設位置不妥當，有過高或過低之情形，違反勞工安全衛生設施規則第29條。

2、人員進入施工架作業前，未實施檢點，並作成紀錄以利稽查，違反勞工安全組織管理及自動檢查辦法第67條。

3、吊掛作業人員陳○○尚未實施在職教育訓練，違反勞工安全衛生教育訓練規則第17條。

4、從事吊掛作業時未考慮作業高度及安全，違反勞工安全衛生設施規則第21條。

5、使用之吊掛鋼索等用具，未於作業前實施檢點，並作成紀錄以利稽核，違反勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第58條。

6、現場之滅火器有效期限標示脫落，未能確保效能，違反勞工安全衛生設施規則第168條。

7、動火許可未揭示以利稽核，違反勞工安全衛生設施規則第171條。

8、動火作業下方留有塑膠套等可燃物，違反勞工安全衛生設施規則第173條。

處分：通知限期改善。

現場檢查照片：