全國北、中、南區同步實施春安聯合檢查結果

壹、北區春安聯合檢查結果（勞動條件檢查）

一、受檢事業單位：台灣家樂福股份有限公司蘆洲店

(一)違反法令事項：

1.月薪人員以簽到方式記錄出勤情形，未紀錄出勤時間，且簽到資料未依規定保存1年。

2.未依規定給予時薪人員特別休假。

（二）檢查結果處理情形：移請新北市政府依法處理(罰鍰新臺幣2至30萬元)。

二、國道客運駕駛員工時專案檢查

(一)違反法令事項：

1.統聯汽車客運股份有限公司：

（1）員工1日工作時間(含延長工時)超過12小時。

（2）員工1個月加班超過46小時，甚至有員工加班近80小時。

（3）員工1日連續開車6小時，中間沒有休息。

2.大有巴士股份有限公司：

員工1個月加班超過46小時，甚至有員工加班近68小時。

3.國光汽車客運股份有限公司：

員工1日工作時間(含延長工時)超過12小時。

4.葛瑪蘭汽車客運股份有限公司：無。

（二）檢查結果處理情形：移請新北市政府依法處理(罰鍰新臺幣2至30萬元)。

現場檢查照片：

貳、中區春安聯合檢查結果（製造業檢查）

受檢事業單位：中龍鋼鐵股份有限公司

一、檢查區域名稱：轉爐區、型鋼區

二、違反法令事項：

(一)型鋼區：

1.堆高機未設置後照燈。

2.圓盤切割機護罩不完整。

3.消防設備前方堆置雜物。

(二)轉爐區：

1.噪音超過90分貝未標示危害注意事項。

2.顯著噪音場所，人員未佩戴適當防護具(耳塞) 。

3.鋼液分配器倒除區未公告粉塵作業危害注意事項。

4.鋼胚儲存區高溫作業場所，未標示禁止非作業人員進入。

5.升降機出入口搬器，積載荷重標示不清。

三、檢查結果處理情形：發現違反法令事項計8項，將函請事業單位限期改善。

現場檢查照片：

參、南區春安聯合檢查結果（營造業檢查）

受檢事業單位：世久營造探勘工程股份有限公司

一、檢查工地名稱：FCL713-1標中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)南段隧道工程。

二、違反法令事項：

（一）出入口處：

1.鋼筋無護套。

2.施工架未標示荷重。

3.模板鐵釘未拆除。

4.通道有機油。

5.開關箱未上鎖。

6.護欄前方2公尺堆放物料。

（二）隧道底板：

1.鋼管零散未捆紮預防傾斜滾落。

2.以鋼筋為耳作起重吊掛。

3.變壓器未設護圍。（停工）

4.切割機無護罩。

（三）隧道頂板：

1.設置之護欄未設腳趾板。

2.頂板備用模板物料未固定，下方通道有物體飛落之虞。

3.未設安全上下設備。（停工、罰鍰）

4.安全網有雜物。

（四）隧道側牆：

1.工作台未低於施工架立柱頂點1公尺。

2.未設安全上下設備。（停工、罰鍰）

三、檢查結果處理情形：發現違反法令事項計15項，其中2項有立即發生危險之虞通知停工改善（餘通知限期改善），罰鍰新臺幣12萬元。

現場檢查照片：